## Slide 1: Общий курс железных дорог
Раздел 2 «Стрелочные переводы и стрелочные улицы, их назначение и устройство»
Ростовский государственный университет путей сообщения
Кафедра «Станции и грузовая работа»
Лекция 2.2 Стрелочные улицы, их назначение и устройство.
Автор: к.т.н., доцент Репешко Н.А.

## Slide 2
Содержание темы
Раздел 1 Общие сведения о железнодорожном транспорте.
Структура управления железнодорожным транспортом.
Раздел 2 Стрелочные переводы и стрелочные улицы, их назначение и устройство
Лекция 2.1 Стрелочные переводы, их назначение и устройство
Лекция 2.2 Стрелочные улицы, их назначение и устройство.
Раздел 3 Локомотивы и локомотивное хозяйство
Раздел 4 Вагоны и вагонное хозяйство
Раздел 5 Раздельные пункты. Понятие о железнодорожных узлах.
Раздел 6 Автоматика и телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
Раздел 7 Габариты приближения строений на железнодорожном транспорте. Искусственные сооружения.
Раздел 8 Электроснабжение железных дорог. Организация перевозок и график движения поездов. Материально-техническое снабжение железных дорог.

## Slide 3
Стрелочные улицы
Стрелочные улицы – последовательно расположенные на определенном расстоянии стрелочные переводы, предназначенные для соединения группы параллельных путей.
Стрелочные улицы дают возможность принимать поезда с главного пути на любой путь парка станции, отправлять поезда с любого пути на главный путь, а также переставлять вагоны с одного пути на другой через вытяжной путь.

## Slide 4
Классификация стрелочных улиц
Стрелочные улицы классифицируются на:
простые стрелочные улицы (под углом крестовины, на основном пути);
сокращенные стрелочные улицы;
под двойным углом крестовины;
веерные стрелочные улицы (левосторонние и правосторонние);
комбинированные (составные) стрелочные улицы;
пучкообразные стрелочные улицы.
При расчете стрелочных улиц всех видов известными величинами являются расстояния между осями параллельных путей е, радиусы сопрягающих кривых R, данные о стрелочных переводах (тип рельса, марки крестовин, расстояния, а, b, Lп).
Схемы стрелочных улиц:
а – под углом крестовины; б – под двойным углом крестовины; в, е – веерные (левосторонняя и правосторонняя); г – на основном пути; д – сокращенная; ж – комбинированная (составная); з – пучкообразная

## Slide 5: Простейшие стрелочные улицы (схемы)
Простые стрелочные улицы.
Различают два типа простых стрелочных улиц:
под углом крестовины;
расположенную на основном пути.
Пучкообразная стрелочная улица

## Slide 6
Комбинированные (составные) стрелочные улицы
Комбинированные (составные) стрелочные улицы возникают при большом числе путей в парках. Чаще всего они представляют собой различные комбинации простых улиц с увеличением угла наклона к основному пути.
В качестве примера на (рис. 6) показана улица, которая от стрелочного перевода 2 до стрелочного перевода 4 по своей конструкции является простой улицей под углом крестовины. Участок между переводами 5-7 представляет собой простую улицу на основном пути, но наклоненную к пути 1 под углом α. И наконец, участок, на котором уложены переводы 8-9, представляет улицу под углом крестовины, но наклоненную к пути 1 под углом 3α. Удобно располагать рядом стрелочные улицы 2-4 и 5-7 при ручном обслуживании и устройстве водоотводов от стрелок при электрической централизации.
Рис. 6 – Комбинированная (составная) стрелочная улица

## Slide 7
Сокращенные стрелочные улицы
Сокращенные стрелочные улицы имеют более крутые наклоны (под углом β > α) посредством укладки дополнительной кривой после первого перевода 1 (рис. 3). Обычно известны: тип перевода, минимальное расстояние от центра перевода до начала кривой b1, расстояние между осями путей е и радиус R сопрягающей кривой. В отдельных случаях первое междупутье может быть уширенным (е1 > е).
Рис. 3 – Схема сокращенной стрелочной улицы

## Slide 8
Стрелочная улица под двойным углом крестовины
Стрелочная улица под двойным углом крестовины (2α), на которой стрелочные переводы 1, 2, 3 (рис. 4) располагаются по схеме попутной укладки.
Рис. 4 – Схема стрелочной улицы под двойным углом крестовины
В общем случае расстояние между центрами переводов 1-2 и 2-3:
Зная L0, можно определить расчетную ширину первого междупутья и координаты центра перевода 2:
Расстояние с между центрами переводов по улице, наклоненной под углом 2α, можно определить, соединив центры переводов 3 и 5 и опустив перпендикуляр из центра перевода 5 на путь 2. Линия 3-5 равна линии 2-4, т. е. равна с. Из построенного вспомогательного треугольника с вершинами в точках 3 и 5.
Для определения координат центров других переводов и вершин углов поворота используются найденные координаты центра перевода 2, а также известные расстояния с и L0.
Координаты вершины угла поворота крайнего пути:
L0 = Lп + d
с = 2e/sin2α

## Slide 9
Веерные стрелочные улицы
Веерные стрелочные улицы имеют ось в виде ломаной линии; угол направления ее меняется после примыкания каждого следующего пути.
Имеются два вида веерных стрелочных улиц:
неконцентрические (рис. 5, а);
концентрические (рис. 5, б).
Рис. 5 – Веерные стрелочные улицы (схемы)

## Slide 10
Методика расчета координат основных точек стрелочной улицы.
При расчете стрелочной улицы под углом крестовины определяют значения С, С1, Т, координаты центров переводов и вершины угла поворота (точки В). Проверяется достаточность вставки f для разгонки уширения колеи. Значения Т, К и f определяются по приведенным формулам предыдущей лекции. Длина соединительной прямой от торца крестовины до стыка рамного рельса следующего перевода:
Длина стрелочной улицы по проекции от центра первого перевода до вершины угла поворота крайнего пути:
где N – знаменатель марки крестовины.
Центр первого перевода принимают за начало координат и, проецируя на горизонтальную ось X и вертикальную ось Y известные расстояния с учетом угла наклона, находят координаты X и Y центров переводов и вершин углов поворота. Для рассматриваемых точек стрелочной улицы:
d1 = e/sinα – Lп
L1 = Σе/tgα = ΣеN
X = Σе/tgα;
Y = Σе.
Методика расчета координат основных точек стрелочной улицы

## Slide 11
Методика расчета координат основных точек стрелочной улицы
Координаты вписывают в горизонтальные графы внизу плана стрелочной улицы или в специальную ведомость координат. Подсчеты ведут с точностью до 0,001 м, результат округляют до 0,01 м. Этот же принцип определения координат центров переводов и вершин углов поворота посредством проекции на две оси применяется и при проектировании всех других видов стрелочных улиц.
В стрелочной улице, расположенной на основном пути, кривые путей 2, 3 и т.д. концентричны. Радиус R кривой пути 2 обычно задан. Радиусы кривых в последующих путях возрастают на е, т. е. R3 = R2 + е, R4 = R2 + 2е и т. д. Координаты центров переводов и вершин углов поворота легко определяются при известных значениях е, С и а.
Достоинством простых стрелочных улиц является хорошая видимость и удобство обслуживания. Недостаток их – значительное увеличение длины горловины при большом количестве путей (пропорционально числу путей). Поэтому простые стрелочные улицы применяются с переводами марки 1/9 преимущественно в небольших парках (до четырех-пяти путей).
Из двух видов простых стрелочных улиц предпочтительней под углом крестовины, который имеет прямые пути в пределах полезной длины, что обеспечивает лучшую видимость при маневрах. Если основной путь 1 стрелочной улицы является в то же время главным, надо применять стрелочную улицу под углом крестовины, чтобы на главном пути укладывать меньше стрелочных переводов.

## Slide 12
Методика расчета координат основных точек стрелочной улицы
Для определения максимального значения угла наклона β применяются два способа. При первом способе, применяемом обычно, когда первое междупутье е1 больше, чем другие (е), определяется максимальное значение угла β из зависимости sinβ = е/С, где С = Lп + d. Затем находится угол β–α, значение тангенса Т1 для этого угла и значение тангенса Т для угла β:
Необходимая расчетная ширина первого междупутья е'р определяется как сумма проекций известных прямолинейных отрезков на вертикальную ось:
Приняв что е1 = ер, можно рассчитать координаты центров переводов и вершин углов поворота:
Координаты центров переводов 3, 4 вершин углов поворота на путях 3-4 находятся добавлением к координатам центра перевода 2 проекций на оси X и Y известных отрезков. Особо проверяется величина вставки fп:
где Р – расстояние для нормированного уширения колеи в кривой.

## Slide 13
Методика расчета координат основных точек стрелочной улицы
В другом треугольнике O1MO2 вначале надо определить длину катета O1M, выразив его через известные величины b1, R и е,
Из построения видно, что
Определив угол β при известном угле φ, прежде всего, находят расстояние между центрами стрелочных переводов из условия с = e/sinβ, причем значение с должно быть не менее Lп + d. Дальнейший расчет элементов стрелочной улицы ведется, как и по первому способу.
Изложенный метод определения угла β (по второму способу) может применяться для всех сокращенных соединений с обратными кривыми.
Достоинством сокращенной стрелочной улицы является то, что она короче по сравнению с простыми стрелочными улицами. Недостаток ее – неудобство маневрирования по путям с обратными кривыми. Применение сокращенной стрелочной улицы целесообразно на путях угольных складов, различных баз, крупных грузовых дворов и на промышленных площадках, где имеются широкие междупутья.

## Slide 14
Методика расчета координат основных точек стрелочной улицы
Для проверки вставки fп на крайнем пути необходимо вначале определить расстояние от центра перевода 2 до вершины угла поворота на крайнем пути, зная ординату Y2:
где Σс – расстояние от центра перевода 2 до центра последнего перевода на прямом участке стрелочной улицы; Тп = Rtgα – тангенс кривой на крайнем пути.
В том случае, когда первое междупутье должно быть одинаково с другими, стрелочный перевод 3 для пути 2 укладывается на пути 1 на расстояние e/sinα от стрелочного перевода 1. При нечетном числе путей в парке схема стрелочной улицы изменяется, как показано пунктиром. Расстояние между переводом 1 (при его новом положении) и переводом 2 будет не L0, а несколько больше:
Принцип расчета других элементов сохраняется и для измененной схемы.
Достоинством стрелочной улицы под двойным углом крестовины является сокращение длины стрелочной зоны, а, следовательно, и маневрового рейса. Применяется она преимущественно в горловинах приемо-отправочных парков, имеющих более 4-5 путей.

## Slide 15
Методика расчета координат основных точек стрелочной улицы.
При расчете неконцентрических стрелочных улиц обычно известно расстояние между осями путей е, радиус R сопрягающей кривой и расстояние между центрами перевода L0, определяемое по схеме попутной укладки. Рассчитывают координаты центров переводов и вершин углов поворота, применяя общий метод проекций на оси X и Y, и определяют элементы кривых для известных углов α, 2α, 3α и т. д.
Приняв начало координат в центре перевода 1, получим:
При укладке неконцентрической улицы с постоянным радиусом кривых междупутья в голове парка уширяются, вызывая увеличение объема земляных работ. Для ликвидации этого недостатка можно увеличивать радиусы кривых на каждом последующем пути. При этом надо следить, чтобы междупутья в кривых были не менее допускаемых.
В концентрических веерных стрелочных улицах (рис. 5, б) кривые участки концентричны и начинаются в одном створе. Радиус кривой на пути 2 принимают не менее 300 м; для каждого последующего пути радиус кривой возрастает на е.
В расчете стрелочной улицы этого вида, кроме координат центров переводов и вершин углов поворота, определяют также длины вставок d и f. Минимальное значение d должно соответствовать требованиям схемы попутной укладки.
Недостатком веерной концентрической улицы является изменение вставки d и, как следствие, появление рубок переменной длины при попутной укладке переводов. Веерные улицы применяются в тех случаях, когда из парка надо устроить выход на основной путь, расположенный к парку под углом более 2α, а также для крайних пучков больших парков.
Методика расчета координат основных точек стрелочной улицы

## Slide 16
Методика расчета координат основных точек стрелочной улицы.
Расчет координат центров переводов этих улиц весьма прост, так как все углы и расстояния L0 и с известны по предыдущим расчетам. Так же легко определяются координаты вершин углов поворота. Но в этих стрелочных улицах необходимо проверять возможность вписывания кривых заданных радиусов, для чего надо определить величину вставки между торцом крестовины и началом кривой после наиболее удаленных переводов. В данном случае вставки f на путях 6 и 9 должны быть не меньше k1, а на путях 4, 5 и 10 – не меньше Р.
В рассматриваемом примере, зная координаты Х8 и Y8 центра перевода 8, можно определить координаты вершины угла поворота пути 10 и вставку f10:
Комбинированные улицы могут также представлять сочетания простых улиц с улицами под углом 2α или веерными.
Методика расчета координат основных точек стрелочной улицы

## Slide 17
Материал взят из свободных информационно-справочных источников:
Железные дороги. Общий курс: Учебник / Ефименко Ю.И., Ковалев В.И., Логинов С.И.; Под ред. Ефименко Ю.И., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:УМЦ ЖДТ, 2014. - 503 с.
Медведева, И.И. Общий курс железных дорог : учеб. пособие / И.И. Медведева . – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 206 c. – ISBN 978-5-907055-93-3.
Ермакова, Т.А. Технология перевозочного процесса : учеб. пособие / Т.А. Ермакова . – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 334 c. – ISBN 978-5-907055-48-3
Интернет - ресурсы