## Slide 1
Общий курс железных дорог (ОКЖД)
Раздел 7 «Габариты приближения строений на железнодорожном транспорте»
Автор: к.т.н., доцент Репешко Н.А.
Лекция 7.1 Габариты приближения строений на железнодорожном транспорте
Ростовский государственный университет путей сообщения
Кафедра «Станции и грузовая работа»

## Slide 2
Содержание темы
Раздел 1 Общие сведения о железнодорожном транспорте.
Структура управления железнодорожным транспортом.
Раздел 2 Стрелочные переводы и стрелочные улицы, их назначение и устройство
Раздел 3 Локомотивы и локомотивное хозяйство
Раздел 4 Вагоны и вагонное хозяйство
Раздел 5 Раздельные пункты. Понятие о железнодорожных узлах.
Раздел 6 Автоматика и телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
Раздел 7 Габариты приближения строений на железнодорожном транспорте.
Искусственные сооружения.
Лекция 7.1 Габариты приближения строений на железнодорожном транспорте.
Лекция 7.2 Искусственные сооружения
Раздел 8 Электроснабжение железных дорог. Организация перевозок и график движения поездов.
Материально-техническое снабжение железных дорог.

## Slide 3
Габарит приближения строений
Габаритом приближения строений называется предназначенное для пропуска подвижного состава предельное поперечное перпендикулярное к оси пути очертание, внутрь которого помимо подвижного состава не могут заходить никакие части строений, сооружений и устройств.

## Slide 4
Габарит «С»
Для путей, сооружений и устройств общей сети железных дорог и подъездных путей от станции примыкания до территории промышленных предприятий установлен габарит приближения строений С.

## Slide 5
Габарит
Для путей, сооружений и устройств на территории и между территориями заводов, фабрик, мастерских, депо, речных и морских портов, грузовых дворов, складов и других промышленных предприятий—

## Slide 6
Габаритом подвижного состава (габарит «Т»)называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, дол-жен помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, расположенный на прямом горизонтальном пути.
Габарит подвижного состава

## Slide 7
Габаритом погрузки называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути.
Габарит погрузки

## Slide 8
Габарит погрузки
Габаритные ворота для проверки габаритности грузов (лес на платформах)

## Slide 9: Габарит приближения строений периодически проверяют, пропуская по участку платформу с установленной на ней габаритной рамой, имеющей очертание габарита приближения строений Сплошная проверка в тоннелях проводится ежегодно, а по главным путям – не реже одного раза в пять лет. Конструкция рамы имеет отгибающиеся части, которые при соприкосновении с сооружением указывают на нарушение габаритных размеров.
Устройство для проверки соблюдения габарита приближения строений

## Slide 10
Устройство для проверки соблюдения габарита приближения строений
Расстояние от оси пути до линии приближения строений (вновь строящихся зданий, ограждений, опор контактной сети и линий связи) установлено 3100 мм.

## Slide 11
Материал взят из свободных информационно-справочных источников:
Железные дороги. Общий курс: Учебник / Ефименко Ю.И., Ковалев В.И., Логинов С.И.; Под ред. Ефименко Ю.И., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:УМЦ ЖДТ, 2014. - 503 с.
Медведева, И.И. Общий курс железных дорог: учеб. пособие / И.И. Медведева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 206 c. – ISBN 978-5-907055-93-3.
Ермакова, Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб. пособие / Т.А. Ермакова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 334 c. – ISBN 978-5-907055-48-3.
Зубков, В.Н. Технология и управление работой станций и узлов: учеб. пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 416 c. – ISBN 978-5-89035-892-9.
Правдин, Н.В. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты): учеб. пособие /Н.В. Правдин, А.К. Головнич, Ю.И. Ефименко; под ред. Н.В. Правдина и С.П. Вакуленко. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. – 649 c. – ISBN 978-5-89035-826-4
Интернет - ресурсы